Амфибийные суда, вездеходы и платформы

на воздушной подушке «Арктика».

Разработка амфибийных транспортных средств на воздушной подушке в г. Омске была начата в 1965 году на заводе транспортного машиностроения.

С 2001 г. эта разработка была продолжена на предприятии «СибВПКнефтегаз», и с 2003 года начат серийный выпуск вездеходов и судов модели «Арктика» грузоподъёмностью от 1000 до 3000 кг.

В настоящее время наши «Арктики» работают почти во всех Северных и Восточных регионах России, от республики Коми до Камчатки.

Они обеспечивают перевозку людей и грузов в труднодоступные местности по рекам, озёрам, болотам и тундре в течении всего года и в отличии от вертолётов практически в любую погоду.

На основании опыта производства и эксплуатации этих вездеходов и судов ОАО ТПЦ «СибВПКнефтегаз» разработало проекты быстроходных амфибийных грузовых платформ и паромов грузоподъёмностью 25, 60 и 120 тонн не имеющих аналогов в России и за рубежом.

Эти платформы и паромы предназначены для снабжения нефтегазовых промыслов на побережье и в прибрежном шельфе Арктических морей, а так же для обеспечения круглогодичных паромных переправ через реки, озёра, водохранилища и болота на всей территории России.

Важность паромных переправ для транспортной структуры нашей страны, и возможность использования на них амфибийных паромов «Арктика» трудно переоценить.

.

Паромы «Арктика» обеспечат переправы круглый год, даже во время ледостава и ледохода!

Конструкция «Арктик» изначально ориентирована на эксплуатацию на Крайнем Севере в условиях высокой влажности и низких температур.

Из опыта эксплуатации наших «Арктик» на побережье Арктических морей, Баренцева и Карского, считаем необходимым создание на их базе принципиально новых образцов военной техники, способной обеспечить патрулирование и охрану Северных границ Российской Федерации на всём протяжении от Белого моря до Берингова пролива.

В отличии от отечественных и зарубежных аналогов эксплуатация «Арктик» возможна как на воде, так и на суше в течении всего года и что очень важно для Севера при температуре воздуха до  - 55۫ С.

Они способны изменить саму идеологию добычи нефти, газа и полезных ископаемых на Севере и Востоке нашей Страны.

Это достигается следующими особенностями их конструкции:

1.	Системой продольной и поперечной устойчивости.

2.	Системой   управления,   обеспечивающей  кратковременную

связь корпуса вездехода с опорной поверхностью (водой, снегом, льдом, грунтом) для удержания от заносов на поворотах, косогорах и для торможения.

3.	Особенностями гибкого ограждения воздушной подушки не

имеющей надувных частей, баллонов, ресиверов, оно усилено титановыми пружинами и накладками, его конструкция приспособлена для работы, как на воде, так и на суше, болотах и тундре.

4.	Большим запасом плавучести более 200% и

Непотопляемостью в любых аварийных ситуациях.

5.	Убирающимися колёсными шасси с гидравлическим

приводим колёс.

6.	Большегрузные  платформы  и  паромы  выполняются  из  2-х

шарнирно согласованных секций для повышения проходимости и живучести в условиях Севера.

7.	Кроме этого для обеспечения доставки до места эксплуатации

корпус и несущая платформа всех «Арктик» делится на секции (модули) обеспечивающие возможность перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом.

В регионах со слабо развитой транспортной структурой амфибийные вездеходы, суда и платформы «Арктика» имеют неоспоримые преимущества по сравнению с другими видами транспорта.

По сравнению с авиационным транспортом:

1.	  Более низкая стоимость перевозок.

2.	Меньшая зависимость от климатических погодных условий.

3.	Простота управления.  Управление аналогично управлению

автомобилем и не требует длительной подготовки экипажа.

4.	Безопасность .

Остановка возможна на любом участке маршрута, на суше, на воде, на болоте, непотопляемость обеспечивается в любых аварийных ситуациях.

По сравнению с водным транспортом:

1.	Возможность  эксплуатации  в  течение  всего  года,  включая

периоды ледостава и ледохода.

2.	Возможность  работы  на мелководных и горных реках.

Возможность перехода по суше из бассейна одной реки в другой.

3.	Высокая скорость перевозки пассажиров и грузов.

В летнее время «Арктики» способны передвигаться по воде и по суше, способны преодолевать озёра, реки и обширные болота, недоступные для колёсных и гусеничных машин.

В  зимнее  время  эти  машины  способны  передвигаться  над

тонким льдом, преодолевать обширные полыньи и незамерзающие участки рек, недоступные для всех видов наземного транспорта.

Эти преимущества показывают, что в условиях Крайнего Севера сравнивать рентабельность эксплуатации «Арктик» можно только с вертолётом.

При этом стоимость перевозок 1тонно-километра груза в условиях Севера составляет:

▪  для вездехода «Арктика-3Д»  - 15 рублей;

▪  для вертолёта «МИ-8»            - 210 рублей.

Разница существенная и при увеличении грузоподъёмности «Арктик» она ещё более увеличивается.

Ежегодно в  ОАО ТПЦ «СибВПКнефтегаз» поступает большое количество запросов на поставку грузовых платформ и паромов «Арктика».

Основные Заказчики: -Леспромхозы;   -Нефтегазовые компании; -Геофизики; - Бурильщики; - Администрации краёв, областей и округов.

Для того, чтобы эта разработка получила дальнейшее развитие необходимо строительство первого образца, его предварительная стоимость оценивается в 250 миллионов рублей.

Этот проект ОАО ТПЦ «СибВПКнефтегаз» самостоятельно без помощи Государства или  нефтегазовых компаний не поднять.

ОАО «ТПЦ«СибВПКнефтегаз»

Юридический адрес: 644040; г. Омск, Овощной проезд, д.7

Почтовый адрес: 644020; г. Омск, а/я 917

Тел/факс: (3812) 452-354; 452-356; тел. (3812) 452-355

e-mail: svpk@bk.ru   www.sibvpk.ru

Генеральный директор

ОАО «ТПЦ «СибВПКнефтегаз»                Красюк Сергей Васильевич